## Slide 1: Capstone Design Week7 Presentation
2016124099 박관영
2016124103 박상준
2016124124 사재현
2016124145 양해찬

## Slide 2: NPU vs CPU vs GPU
CPU : 병렬 연산에 취약함
GPU : 병렬 연산에 원활한 수행 가능,
Neural Network에 최적화 X
NPU : Neural Network에 최적화,
GPU보다 전력 대비 연산 량 우수

## Slide 3: NPU vs CPU vs GPU
병목 현상
데이터 재사용 문제
불필요한 데이터의 생략

## Slide 4: 병목 현상
CNN이나 CapsNet에서
Fully Connected Layer의 weight 값 재사용성이 낮음
=>잦은 외부 메모리 접근 문제 발생
메모리 병목현상 발생=>성능 저하
GPU는 이러한 메모리 접근 문제에 있어 최적화 X

## Slide 5: 데이터 재사용 문제
Convolution layer에서 weight 값의 재사용성이 높음
GPU의 경우 cache가 작음
Row Stationary (RS) dataflow
- 가속기 내의 PE에서 사용한 데이터를 인접한 PE에 저장

## Slide 6: 불필요한 데이터의 생략
16비트 부동소수점 이하를 사용해도 연산 정확도에 문제 X
GPU의 경우 32비트 or 64비트 부동소수점 사용
ReLU연산에 의한 0 => 연산에 불필요하므로 생략

## Slide 7: ML Accelerators
DianNao(ASPLOS 2014)
Eyeris(ISCA 2016,JSSC 2017)

## Slide 8: DianNao(ASPLOS 2014)
Motivation
CNN 과 DNN 은 대규모 data기반으로 이루어져 있음.
이전 가속기는 연산 부분에만 초점을 맞추어서 제작되었음.
Large-scale CNNs and DNNs을 위한 최첨단 ML algorithms을 가진 accelerator 개발

## Slide 9: DianNao(ASPLOS 2014)
Goal: High Throughtput & Small-Footprint
AI machine learning이 똑같은 반복적 연산을 하지만 많은 대규모의 data를 기반으로 하
기 때문에 memory transfer을 optimize하고 자함.
Improving memory transfer behavior
Focus on feed forward due to technical and market consideration
   개발 당시 대부분이 backward 보단 inference에 초점을 두고 있었음.

## Slide 10: Target Layers
DianNao supports 3 types of neural network layers
  Convolution + activation layer
  Pooling layer
  Classiffier layer

## Slide 11: Data Tiling
Tiling
  데이터의 일부분을 잘라서 on chip processor에 load함으로써 working memory size를 reduce
  Tiling Ni x Nn to Tii x Tnn
 Classifier layer Convolution layer

## Slide 12: Data Tiling
Thanks to tiling
  Input output neurons
    Tilied data는 L1 cache에 넣을 수 있음
    Input / output data can be reused
  Filter weights
    No reuse within layer
    새로운 input data에 대해서는 reuse 가능
    L1보다 큰 L2 cache 가 모든 weights 저장 가능

## Slide 13: Data Tiling
Memory bandwidth requirements
  Convolution layer
    컨볼루션 층에 대한 data는
    모두 on chip 가능하다.
    * Private kunnel 은 요즘 사용 x

## Slide 14: Neural Functional Unit
Main Components
  Neural Functional Unit (NFU)
  Input buffer for input neurons (NBin)
  Output buffer for output neurons (NBout)
  Synapse buffer (SB)
  Control processor (CP)
3 stage implementation

## Slide 15: Storage Buffer Structure
Use Local SRAM (Scratchpad)
  Locality를 최대한 이용하고자 함.
  연산 자체는 단순하고 control이 가능하므로 SRAM을 사용함.
  사용자가 지정하는 data를 직접 store/load 할 수 있음.
  적은 algorithms에 locality 효율이 좋다.
Split buffers
  각 data width에 알맞은 크기의 buffer를 할당하여 공간 효율 증가.
  Locality behaviors에 conflic를 줄이고자 함.

## Slide 16: Neural Functional Unit
Pipelining
  Memory transfer와 computation을 분리 가능
  첫번째 data가 data pass해서 진행 중에 미리 다음 data를 pre-fetch하여 memory accessing 시간을 줄임
  ex) 첫번째 data 이동, 연산 동시에 두번째 data가 load 되었거나 이미 load되어있음.
  중간의 pipeline register가 있어서 중간 결과를 메모리에 읽고 쓸 수 있음.

## Slide 17: Neural Functional Unit
Control processor
  NFU pipelines를 control 하기 위한 signal을 generate함
  General processo처럼 많은 instruction을 support하지 않지만 필요한 연산에는 support.

## Slide 18: Implementation Result

## Slide 19: Experiment Result
Compare against a x86 core (128-bit SIMD with SSE/SSE2 at 2 GHz)

## Slide 20: Eyeriss(ISCA 2016,JSSC 2017)
Accelerator for deep convolution neural network (CNN)
  큰 용량의 데이터
  효율적인 data transfer
   목표: external memory인 DRAM의 data movement를 최소화 하자.

## Slide 21: Memory hierarchy
Additional memories between DRAM and computation unit
  DRAM과 Computation unit 사이에 On chip Memory를 추가함
   on chip memory에 data를 불러 놓고 최대한 많이 data를 reuse, accumulation한다.

## Slide 22: Reuse
Data reuse
  DRAM에서의 data access 없이 on chip data를 reuse
    Convolution reuse: 만약에 stride가 1이면 sliding 하면서 겹치는 부분이 많기에 reuse가능
    Image reuse: input image를 계속 reuse하면서 filter를 바꿔가는 경우
    Filter reuse: filter는 계속 reuse하고 , input image를 바꿔가는 경우

## Slide 23: Spatial Architecture for CNN
2-D array processor
  1-D vector인 DianNao와 다르게 2-D array로 배치
  각 Processing Element (PE)는 mac연산 가능한 unit 과 작은 용량의register file을 가짐. (scratchpad)
  PE끼리 서로 연결되어 있으며 수 kB단위의 Global buffer가 PE와 연결되어 있음.
  가장 상위 Memory는 DRAM

## Slide 24: Data Access Cost
Energy cost
  Cost는 off-chip memory로 이동하면서 exponential하게 증가.
   DRAM access를 피하고 local data access는 global buffer까지만.

## Slide 25: Data Access Cost
Data reuse
  Convolution reuse / image reuse / filter reuse
Local accumulation
  Partial sum이 각 PE의 Spad에 저장되고 global buffer에 write됨
  Output feature map이 전부 계산되기 전까지 DRAM은 no access
data를 어떤 식으로 mapping하고
processing할지가 중요함.

## Slide 26: Row Stationary (RS)
Row Stationary
  Weight stationary dataflow, Output stationary dataflow, No local reuse 등 있지만 row stationary 가 가장 효율이 좋다고 증명됨
  Register files에서 Convolution reuse, psum accumulation을 최대화.

## Slide 27: Row Stationary (RS)
Row Stationary
  Weight stationary dataflow, Output stationary dataflow, No local reuse 등 있지만 row stationary 가 가장 효율이 좋다고 증명됨
  Register files에서 Convolution reuse, psum accumulation을 최대화.

## Slide 28: 1-D Convolution in PE Array

## Slide 29: 1-D Convolution in PE Array

## Slide 30: 1-D Convolution in PE Array

## Slide 31: 1-D Convolution in PE Array

## Slide 32: 2-D Convolution in PE Array

## Slide 33: Hardware Architecture

## Slide 34: PE Architecture

## Slide 35: Implementation Result

## Slide 36: Capsule Network

## Slide 37: CNN의 단점
Maxpooling  position 정보를 잃는다(viewpoint invariance).
Data Augmentation  훨씬 더 많은 양의 data를 학습해야 한다(inefficient).

## Slide 38: Capsule
>> 출력 벡터의 길이 = 개체가 존재할 확률  전체 이미지 인식
>> 출력 벡터의 방향 = 개체의 위치, 방향, 밝기 등  세부 특징 인식
 Equivariance
방향(세부 특징)이 바뀌더라도 개체가 존재할 확률은 일정 !!

## Slide 39: CNN vs CapsNet
>>> CNN – 개별 부위의 존재여부만 가지고 얼굴을 인식
>>> CapsNet - 존재여부 뿐만 아니라 상대적인 위치 값을 고려해서 얼굴을 인식

## Slide 40: Capsule Net inference
: L layer의 output
: L+1 layer의 output
: routing 가중치
(학습x)
: Weight Matrix
(하위 캡슐과 상위 캡슐 간 관계를 인코딩,
학습 o)
: prediction vector
Affine Transform
Routing Weighted Sum
Squashing

## Slide 41: Dynamic Routing

>> primary caps = capsule
>> DigitCaps = prediction vector
softmax( )를 통해
Routing 가중치 update

## Slide 42: Dynamic Routing Model
>>> 하위 캡슐의 예측벡터와 상위캡슐의 output의
cosine simularity를 통한 routing 가중치 update
>>> inference 구현
>>> : routing logits 초기값은 0으로 설정한다.

## Slide 43: Squash
>> 벡터가 아닌 입력일 때의 squash function
>>> 뱡향은 바꾸지 않으면서 크기는 1보다 작아지도록 한다.
>>> 길이조정 (특정 개체의 존재확률을 조정)
>>> 방향
(벡터의 요소들) 유지
= routing weighted sum

## Slide 44: Margin Loss
분류 문제이므로 손실함수로 Loss 함수는 CrossEntropy와 비슷한 형태
식의 의 값에 1, 그렇지 않은 Loss는 0으로 계산.
람다는 0.5로 뒤에 있는 식의 영향력 제어. 즉, 정답에 속하지 않은 레이블에 대한 loss의 영향을 줄인다.

## Slide 45: Reconstruction Loss
손실 함수 : Margin Loss + Reconstruction Loss 0.0005
Digit caps들이 입력 이미지에 어떤 파라미터들을 인코딩 할 수 있도록 reconstruction loss를 도입.
이미지에 해당한 캡슐만 활성화 시키고 나머지는 마스크를 씌운 상태에서 fully connected layer로 만들어준 뒤 MSE 손실 함수를 이용해 계산해준다.
Margin Loss 보다 많은 영향을 주면 안되므로 0.0005의 가중치를 곱한다.

## Slide 46: MNIST
L은 라벨, p는 예측 값, r은 reconstruction이다.

## Slide 47: Multi MNIST

## Slide 48: Other Dataset
CIFAR : 10.6%의 에러 (저성능)
SmallNORB : 2.7%의 에러
SVHN : 4.3%의 에러 (저성능)

## Slide 49: Iteration
3 iteration 수행 시, 시간과 정확도 측면에서 가장 효율적임.